## Slide 1
به نام خدا
موضوع کنفرانس درس ترمیم بنا
ترک های بتن
نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91

## Slide 2
همیشه باید تا حدی انتظار ترک خوردگی را در بتن داشت و این مورد در بیشتر مواقع در طراحی سازه و در پارامترهای ضریب‏ ایمنی در نظر گرفته می‏شوند. ترک‏ها تا حدودی مشکل‏ساز هستند که:
1. از لحاظ زیبایی غیر قابل قبول باشند
2. سبب خروج‏ سازه از حالت آب‏بندی شوند
3. بر دوام سازه و از لحاظ سازه‏ای اهمیت داشته باشند.

## Slide 3
سه دسته ترک قابل تشخیص هستند :
غیر فعال :
که این نوع ترک ها ناشی از رویدادی در گذشته مثل بارهای تصادفی ایجاد کرده است و عرض این ترکها ثابت باقی می ماند.
فعال :
عرض ترکهای فعال ثابت باقی نمیماند و به دلیل بارگذاری سازه و یا تغییرات حرارتی و رطوبتی در بتن ، باز و بسته میشوند.
رشد کننده :
عرض ترکهای رشد کننده به دلیل پابرجایی علت اصلی ایجاد آنها (برای مثال ادامه نشست پی یا خوردگی میلگردها ) زیاد میشود. برای تعمیر این نوع ترکها ، از هر روشی که استفاده میشود ، باید با حذف علت ایجاد ترک ها همراه باشد.

## Slide 4
سه نکته در انتخاب روش و مصالح تعمیر اساسی هستند :
مشخص کردن علت ترک خوردگی
انتخاب روش مناسب با توجه به عوامل فنی ، عملی و اقتصادی
استفاده از روشهای ماورای صوتی و آزمایش مغزها

## Slide 5
فرآیند تشخیص علت ترکها
مرحله اول – بررسی ظاهر ترک خوردگی
منفرد یا متعدد بودن ترکها
عمق ترکها
باز و بسته بودن ترکها
وسعت ترک خورگی

## Slide 6
فرآیند تشخیص علت ترکها
مرحله دوم– تعیین زمان وقوع ترکها
این اطلاعات را می توان از افرادی که از سازه بهره برداری میکنند و احتمالا آنهایی که درگیر ساخت آن بوده اند بدست آورد.
مرحله سوم – تعیین اینکه ترک فعال است یا غیر فعال
انجام این مرحله ممکن است به صرف زمان برای انتظار بر ترک ها نیاز داشته باشد تا معلوم شود که آیا جابه جایی به دلیل رشد ترک است یا فقط باز و بسته شدن دوره ای به دلیل انبساط حرارتی است
مرحله چهارم – تعیین میزان قید
که باید بررسی جامع روی سازه و شرایط تکیه گاهی ، اتصال به دیگر بتن ها با سازه مجاور و... انجام شود.
مرحله پنچم – تعیین علت ایجاد ترک خوردگی
با توجه به مراحل گفته شده با استفاده از جدول های موجود برای این کار، علت را تعیین می کنیم.

## Slide 8
انتخاب روش مناسب
زمانی که علت ترک خوردگی مشخص شد به سوالات زیر بر اساس اطلاعات حاصله پایه پاسخ داد :
ترکها فعال یا خفته هستند ؟
آیا تعمیر ضررویست ؟ ترکهای حاصل از انبساط در طی واکنش های شیمیایی داخل بتن ممکن است عملی نباشد.
هدف اصلی از تعمیر چسیت ؟ هدف کاهش نشست بیش از حد است یا ترک ها را باید کاملا ضد آب کرد ؟
بزرگی و جهت حرکت پیش بینی شده برای ترکها در آینده چگونه است ؟
آیا تعمیر ترک باید همراه با رفع علت آن باشد ؟
شرایط رطوبتی محیط ترک خورده چگونه است ؟
زمانی که به این سوالات جواب داده شد ، انتخاب روش و مصالح تعمیر باید با توجه به سهولت کاربرد ، دوام ، هزینه دوره عمر تجهیزات و مهارتهای کاری در دسترس و ظاهر نهایی تولید انجام شود.

## Slide 9
تعمیر ترک
1. تعمیر ترکهای فعال
ابتدا باید دید ترک منفرد است یا الگویی عمومی دارد ، ترکهای الگودار به ندرت در شرایط تنشهای بیش از حد هستند و تقویت آنها معمولا لازم نیست.
رایج ترین روشهای تعمیری قابل اجرا برای ترکهای فعال الگودار عبارتند از :
روشهای درزگیری
پرکردن در خلا
کاربرد روکش انعطاف پذیر
باز گرداندن مقاومت کششی بتن در طول ترک فعال منفرد ، به سادگی باعث به وجود آمدن ترک جدیدی در بخش دیگری از سازه میشود. پس اگر ترک از سوی سازه قابل تحمل نیست ، بهتر است یک درز انبساط در سازه در محل ترک یا نزدیکی آن ایجاد شود ، در مواردی که ایجاد این درز امکان پذیر نیست از بعضی مواد برای بخیه زدن می توان استفاده کرد .

## Slide 11
تعمیر ترک
2. تعمیر ترکهای غیر فعال
ابتدا باید دید ترک منفرد است یا الگویی عمومی دارد ، ترکهای الگودار به ندرت در شرایط تنشهای بیش از حد هستند و تقویت آنها معمولا لازم نیست.
اپوکسی انتخاب مناسبی است چراکه در عین عمل به عنوان یک درزگیر به بازگرداندن مقاومت کششی در طول ترک کمک خواهد کرد
در این نوع ترکهای وجود آب یا عدم وجود آن در انتخاب نوع روش تعمییر موثر است.

## Slide 12
تعمیر ترک
3. تعمیر ترکهای نشت دار
به طور کلی بیشتر رزین های آلی ، به استثنای فومول بندی خاصی از رزین های اپوکسی ، اکریلامید و اورتان تحمل چندانی در برابر مقدار رطوبت زیاد ندارند.چون رطوبت بر روی چسبندگب این مواد با بتن اثر میگذارد پس از این مواد نمیتوان برای درزگیری ترکهای نشت دار استفاده کرد.
درحال حاضر مصالح یک یا دو جزیی اورتان ، اکریلامید ، پلی اکریلامید و اکریلات پایه در بازار موجود است که به طور اختصاصی برای درزگیری ترکهای نشتی ، حتی زمانی که آب ار درون ترکها فرو میریزد ، ساخته شده اند
شیوه تعمیر با این مصالح شبیه تعمیر تزریقی ترک هاست و مواد را تحت فشار به درون ترک تزریق میکنند.
از این دوغاب میتوان درزهایی تا 0.05mm را درزگیری کرد اما از معایب آن میتوان به سمی بودن مواد ، مقاومت کم و نیز خشک نبودن کامل ملات در زمان بهره برداری اشاره کرد.

## Slide 13
روشهای تعمیر
روشهای گوناگونی برای تعمیر ترکها وجود دارد ولی با توجه به مطالب گفته شده برای ترکهای فعال و غیر فعال می توان به موارد زیر اشاره کرد.
تزریق رزین
پرکردن در خلا
بخیه زدن
شیار زدن و درزگیری
دوغاب ریزی
مته کاری و پر کردن
درزگیری انعطاف پذیر
میلگرد اضافی
روکشها
بهبود خود به خود

## Slide 14
1. تزریق رزین
در این روش چالهایی در فواصل نزدیک در طول ترکها سوراخ میشود. پستانک تزریق در این فواصل ثابت شده و سطح ترک را در فاصله پستانک ها درزگیری میکنند
رزین تحت فشار تزریق میشود و این کار برای تمام چال ها انجام میشود.فشار ترزیق را چند دقیقه نگه میدارند تا رزین بتواند در بخش های ریز ترک نفوذ کند.

## Slide 15
2. پرکردن در خلا
این روش گرچه برای ترکهای منفرد و متعدد استفاده میشود اما برای ترک های متعدد مناسب تر است.
برای ترکهای منفرد ، دریچه ورودی دستگاه خلا و تزریق روی ترک قرار میگیرند و تزریق جهت پرکردن آن ترک انجام میشود. این روش درز گیری برای هر ترک به صورت جداگانه ، جز در شرایطی خاص ، عملی و اقتصادی نیست.
روش پر کردن در خلا را به طور وسیعی برای کاهش نفوذپذیری بتن و نیز تجدید چسبندگی با پر کردن حفره برای تعمیر اجزا ورقه ورقه شده به کار میرود.مزایای این روش نسبت به تزریق فشاری معمولی عبارتند از :
احتمال حبس شده هوا در پشت ترک در حین درزگیری از میان میرود

## Slide 16
3. بخیه زدن
مقاومت کششی مقطع ترک خورده بتن را می توان با بخیه زدن ، درست مثل دوختن پارچه مرمت کرد.در این روش ترک قبل از تعمیر با ماده رزینی سخت ، به کمک قطعات فولادی U شکل که قلاب های بخیه نامیده میشوند ، مهار میکنند . قلاب های بخیه که ترک را در بر میگیرند ، اغلب در شیارهای ممتد دوطرف ترک فرو میروند.باید از چسب اپوکسی رزینی برای مهار پای قلابها استفاده کرد.
بخیه زدن برای ایجاد مقاومت کششی لازم در سراسر ترک های اصلی مناسب است.بخیه ترک را نمیبندد اما مانع از تحرک ترک فعال ، و در نتیجه توسعه آن میشود.با بخیه زدن به هر میزان از مقاومت که لازم باشد میتوان رسید.اما باید توجه کرد مقاومت زیاد باعث سخت کردن سازه و درنتیجه گیرداری سازه میشود و ممکن از ترکهایی در قسمت های دیگر ایجاد کند
در جایی که رطوبت وجود دارد قبل از بخیه باید آب بندی صورت گیرد تا مانع از خوردگی قلاب ها شد
استثنا این قاعده در ترکهای فعال است که باید سازه را قبل از آب بندی تثبیت کرد تا از گسیختگی درز جلوگیری کرد.

## Slide 17
4. شیار زدن و درزگیری
این روش ساده تریم و متداول ترین روش است.که افراد غیر ماهر هم میتوانند آنرا انجام دهند و برای درزگیری ریز سطحی و ترکهای بزرگ و مجزا استفاده کرد.
در این روش ابتدا شیاری در سراسر طول درون ترک به طوری که شکافی در حدود 10 تا 12 میلیمتر باز شود تا آن را با مصالح مناسب پرکنند.که اغلب از ترکیبات اپوکسی استفاده میشود.

## Slide 18
5. دوغاب ریزی
درزگیری ترکها در بلوک های سد، دیوار های بتنی ضخیم یا پی های سنگی سازه های هیدرولیکی را گاه میتوان با پمپ کردن دوغاب سیمان پرتلند به درون آنها انجام داد . شلنگ های دوغاب ریزی و لوله های منفذ دار را در چال های ایجاد شده در ترک وارد کرده و پیرامون آن را به بتن یا مصالح زودگیر ، درزگیری میکنند تا از اتلاف دوغاب جلوگیری شود.
6. مته کاری و پرکردن
از این روش اغلب در ارتباط با دوغاب ریزی ترکها در دیوار استفاده میکنند.این روش مخصوصا برای ترک های عمودی در دیوارهای حایل مناسب است.طول ترک را از بالا به پایین مته کاری کرده و درون آن دوغاب میریزند.
اما این روش تنها در صورتی قابل اجراست که مسیر ترکها اصولا مستقیم باشد.
چال های حفر شده با مته باید آن قدر بزرگ باشند (نرجیحا با قطر 50-70 میلیمتر ) که سراسر امتداد طولی ترک را قطع کنند

## Slide 19
7. درزگیری انعطاف پذیر
تبدیل ترکهای فعال به درزهای قابل جابه جایی ، اغلب مناسب به نظر میرسند.
شیاری در طول ترک ایجاد میکنند و با مصالح انعطاف پذیر مناسب پر میشود.
باید از توصیه های ACI-504 برای انتخاب پیکربندی مناسب درز و روش اجرا پیروی کرد.

## Slide 20
8. میلگردهای اضافی
شاه تیر های بتن مسلح ترک خورده پل را میتوان با وارد کردن میلگرد هایی علاوه بر تزریق اپوکسی ، به طور موفقیت آمیزی تعمیر کرد.
ابتدا ترک را درزگیری میکنیم سپس چالهایی در سراسر صفحه ترک و امتداد عمود بر این صفحه حفر مکنند ، هم چال ها و هم صفحه ترک را با اپوکسی ، در فشار کم ( 0.155-0.344 MPa) پمپ میکنند و میلگردها را درچال های حفر شده قرار میدهند

## Slide 21
9. روکش ها
این روش در مکان ها خیلی مفید هستند که تعداد زیادی ترک وجود داشته باشد
در دال هایی که در اثر انقباض با هر علت دیگری ترک های ریز بی شماری دارند میتوان از روکش استفاده کرد.
اما اغلب ترکها در دال که در معرض جابه جایی، تغییرات دما و رطوبت هستند ایجاد میشود و هر نوع روکشی را به ترک وا میدارند.
دال و عرشه های حاوی ترکهای خفته را میتوان با استفاده از روکش پیوسته با ملات اصلاح شده لاتکس تعمیر کرد.

## Slide 22
10. بهبود خود به خودی
توانایی ذاتی بتن در ترمیم ترکهای درون خود را بهبود خود به خود میگوییند.این پدیده ای است که در حضور رطوبت و نبود تنشهای کششی رخ میدهد. مکانیزم بهبود ، کربناسیون هیدروکسید کلسیم موجود در خمیر بتن ، توسط دی اکسید کربن موجود در آب یا هوای اطراف بتن است.که در این فرایند مقداری از مقاومت کششی بتن در بخش ترک خورده ترمیم شده و امکان بسته شده ترک هم وجود دارد.
اما اگر ترکها در معرض جریان آب به آن مقدار که از میان ترکها بگذرد که باعث حل شدن و شسته شدن رسوب های آهکی شود ، بهبود خود به خود رخ نخواهد داد.
برای انجام این روش ، اشباع کردن با غوطه ور شدن بخش ترک خورده بتن با ایجاد حوضچه هایی در سطح بتن ایجاد میشود. این اشباع باید در تمام دورده بهبود استمرار داشته باشد.زیرا بروز یک دوره خشکی باعث کاهش شدید در مقاومت مرمت خواهد شد.

## Slide 27
بالا دست سد
برای ترمیم این قسمت باید ابتدا کنسول ها و وینچ ها و سبد هایی برای دسترسی به این مناطق تعبیه شود و سپس اقدام به ترمیم کرد.

## Slide 31
با تشکر از توجه شما
ترک های بتن
نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91