## Slide 1: تمرین شماره 11 فصل دوم کتاب دکتربشیری
سه وسیله جدیدقراراست نسبت به تسهیلات موجودجایابی شوند . داده مسئله
بصورت زیراست .
مکان بهینه تسهیلات با فرض فاصله مربع اقلیدسی ( مربع فاصله مستقیم )؟

## Slide 2: تمرین شماره 11 فصل دوم کتاب دکتربشیری
ماتریس وزنی : w
m : تعداد تسهیلات موجود : 5
n : تعداد تسهیلات جدید : 3
: بردارستونی مولفه
های اول تسهیلات موجود یعنی طول نقاط
: : بردارستونی مولفه های دوم ( عرض )
تسهیلات موجود
نحوه محاسبه مختصات تسهیلات جدید :

## Slide 3: گامهای حل مسئله جایابی چند تسهیلاتی با درنظرگرفتن فاصله مربع اقلیدسی
گام اول : ماتریسهای β ( بتا ) و α ( آلفا )و w را بنویسید:
گام دوم : ماتریسهای a وb را مطابق فرمول محاسبه نمائید .

## Slide 4: گامهای حل مسئله جایابی چند تسهیلاتی با درنظرگرفتن فاصله مربع اقلیدسی
گام سوم : ماتریس A را مطابق فرمول بنویسید .
گام چهارم وارون ماتریس A را محاسبه نمائید .

## Slide 5: گامهای حل مسئله جایابی چند تسهیلاتی با درنظرگرفتن فاصله مربع اقلیدسی
گام پنجم : ازحاصلضرب وارون ماتریس A در ماتریسهای a و b ) گام دوم ) به ترتیب ماتریس مولفه های طول و عرض مکانهای بهینه تسهیلات جدید بدست می آید .

## Slide 6: گامهای حل مسئله جایابی چند تسهیلاتی با درنظرگرفتن فاصله مربع اقلیدسی

## Slide 7: گام اول
  نوشتن ماتریسهای β و α و w

## Slide 8: گام دوم
گام دوم : ماتریسهای a وb را مطابق فرمول محاسبه نمائید .

## Slide 9: گام سوم وچهارم
گام سوم : ماتریس A را مطابق فرمول بنویسید .
با توجه به فرض سئوال : V12=0 , v13=2 , v23=1
پس :

## Slide 10: گام سوم وچهارم
گام چهارم وارون ماتریس A را محاسبه نمائید .

## Slide 11: گام پنجم
گام پنجم : ازحاصلضرب وارون ماتریس A و ماتریسهای a و b ) گام دوم ) به ترتیب ماتریس مولفه های طول و عرض مکانهای بهینه تسهیلات جدید بدست می آید .

## Slide 12: گام پنجم
گام پنجم : ازحاصلضرب وارون ماتریس A و ماتریسهای a و b ) گام دوم ) به ترتیب ماتریس مولفه های طول و عرض مکانهای بهینه تسهیلات جدید بدست می آید .

## Slide 13: گام پنجم
تسهیل اول X1=(x1,y1,) = ( 1.797 , 2.373 )
تسهیل دوم X2=(x2,y2) = ( 6.874 , 3.894 )
تسهیل سوم X3=(x3,y3) = ( 3.872 , 5.053 )

## Slide 14: تمرین شماره 11 فصل دوم کتاب دکتربشیری
سه وسیله جدیدقراراست نسبت به تسهیلات موجودجایابی شوند . داده مسئله
بصورت زیراست .
مکان بهینه تسهیلات با فرض فاصله متعامد؟

## Slide 15: تمرین شماره 11 فصل دوم کتاب دکتربشیری
{با فرض X1=( x1, y1) و بطور مشابه برای بقیه }
داریم :

## Slide 16: تمرین شماره 11 فصل دوم کتاب دکتربشیری

## Slide 17: تمرین شماره 11 فصل دوم کتاب دکتربشیری

## Slide 18: تبدیل به برنامه ریزی خطی

## Slide 19: مدل برنامه ریزی خطی
Min= 2*(p13+q13) + 1*(p23+q23) + 6*(r11+s11)+ 1*(r12+s12) + 2*(r13+s13) + 1*(r23+s23) + 3*(r24+s24) + 4*(r25+s25) + 5*(r32+s32) + 2*(r33+s33) + 2*(r35+r35);
X1 - x3 -p13 + q13=0;
X2 - x3 -p23 + q23=0;
X1 - 0 - r11 + s11=0;
X1 - 2 - r12 + s12=0;
X1 - 5 - r13 + s13=0;
X2 - 5 - r23 + s23=0;
X2 - 7 - r24 + s24=0;
X2 - 8 - r25 + s25=0;
X3 - 2 - r32 + s32=0;
X3 - 5 - r33 + s33=0;
X3 - 8 - r35 + s35=0;
آزاد درعلامت @free(X1);@free(X2); @free(X3);

## Slide 20: مدل برنامه ریزی خطی
Min= 2*(p13+q13) + 1*(p23+q23) + 6*(r11+s11)+ 1*(r12+s12) + 2*(r13+s13) + 1*(r23+s23) + 3*(r24+s24) + 4*(r25+s25) + 5*(r32+s32) + 2*(r33+s33) + 2*(r35+r35);
Y1 -Y3-p13 + q13=0;
Y2 - Y3 -p23 + q23=0;
Y1 - 0 - r11 + s11=0;
Y1 - 8 - r12 + s12=0;
Y1 - 4 - r13 + s13=0;
Y2- 4 - r23 + s23=0;
Y2 - 6 - r24 + s24=0;
Y2 - 2 - r25 + s25=0;
Y3 - 8 - r32 + s32=0;
Y3 - 4 - r33 + s33=0;
Y3 - 2 - r35 + s35=0;
آزاد درعلامت @free(Y1);@free(Y2); @free(Y3);

## Slide 21: حل مدل با نرم افزار

## Slide 22: حل مدل با نرم افزار

## Slide 23: حل مدل با نرم افزار

## Slide 24: جواب
Z1=33
X1=0 , X2=7 , X3=2
Z2=66
Y1=0 Y2=4 Y3=4

## Slide 25: تمرین شماره 11 فصل دوم کتاب دکتربشیری
سه وسیله جدیدقراراست نسبت به تسهیلات موجودجایابی شوند . داده مسئله
بصورت زیراست .
مکان بهینه تسهیلات با فرض فاصله اقلیدسی(مستقیم )؟

## Slide 26: روش حل با فاصله اقلیدسی

## Slide 27: روش حل با فاصله اقلیدسی

## Slide 28: روش حل با فاصله اقلیدسی

## Slide 29: روش حل با فاصله اقلیدسی

## Slide 30: حل با فاصله اقلیدسی
برای حل با فاصله اقلیدسی لازم است ازیک جواب اولیه استفاده کنیم که جواب فاصله متعامد مناسب ترین است اما اگردرجایابی متعامد مکان تسهیلات جدید بروی هم ویا بروی تسهیلات موجود منطبق شود یا با انتخاب یک ε درمعادله جواب را بدست می آوریم یا ازجواب مربع اقیدسی به عنوان یک جواب اولیه استفاده می کنیم .برای این تمرین ازجوابهای با فاصله مربع اقلیدسی به عنوان جواب اولیه برای محاسبه D و E وسایر محاسبات استفاده می کنیم .

## Slide 31: حل با فاصله اقلیدسی
D12=5.29= D21 , E11=2.976 , E24=2.105
E11=2.976 ,E12=5.630 ,E13=3.592 , E14=6.342
E15=6.214 ,E21=7.90
E22=6.37
E23=1.676
D13=3.389= D31 , D23=3.217= D32
E31=6.365 , E32=3.49 , E32=3.49
E33=1.542
E34=3.26
E35=5.134

## Slide 32: تمرین شماره 11 فصل دوم کتاب دکتربشیری
فرمولهای تکرارمرتبه اول :

## Slide 33: تمرین شماره 11 فصل دوم کتاب دکتربشیری
فرمولهای تکرارمرتبه اول :

## Slide 34: تمرین شماره 11 فصل دوم کتاب دکتربشیری
تابع هدف با فاصله اقلیدسی با استفاده ازفرمول شماره 1 بصورت زیرخواهد بود :
بصورت مشابه قبل قابل نوشتن است .Y3(1) فرمول

## Slide 35: حل با فاصله اقلیدسی
X1(1)= 1.624 پاسخ برای یک مرتبه تکرار
Y1(1)= 1.985
X2(1)= 6.91
Y2(1)= 3.892
X3(1)= 3.897
Y3(1)= 4.986

## Slide 36: تمرین شماره 11 فصل دوم کتاب دکتربشیری
سه وسیله جدیدقراراست نسبت به تسهیلات موجودجایابی شوند . داده مسئله
بصورت زیراست .
حدودبالا وپائین رابرای حل با می نی مم هزینه برای مسئله جایابی با فاصله اقلیدسی ؟

## Slide 37: تمرین شماره 11 فصل دوم کتاب دکتربشیری
= حل بهینه با فاصله اقلیدسی
= حل بهینه با فاصله متعامد
مقدار تابع هدف برای مساله با فاصله اقلیدسی به ازای حل x,y
R(x) : مقدارتابع هدف با فاصله متعامد به ازای نقاط بهینه

## Slide 38: تمرین شماره 11 فصل دوم کتاب دکتربشیری
تابع هدف با فاصله اقلیدسی : اگرمختصات تسهیلات جدید را بصورت ذیل
نمایش دهیم طبق فرمولهای فصل قبل (1 ) خواهیم داشت :

## Slide 39: تمرین شماره 11 فصل دوم کتاب دکتربشیری
تابع هدف با فاصله اقلیدسی با استفاده ازفرمول شماره 1 بصورت زیرخواهد بود :

## Slide 40: محاسبه حدود برای فاصله اقلیدسی